FORMULAR F5

FIŞA TEHNICĂ Nr. 11 – Camera IP 4MP Exterior, IR 60m, Slot Card, POE, varifocala - sau echivalent

| Nr. Crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcționali: Compresie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Tehnologie IP Rezolutie imagine √ 4 MP (2560 x 1440 pixeli) cu 20.00 cadre/sec √ 3 MP (2048 x 1536 pixeli) cu 30.00 cadre/sec Senzor imagine 1/3” 4Megapixel progressive CMOS Lentila Varifocala Distanta focala: 2.7 - 13.5 mm (104.0° - 28.0°) Infrarosu Pana la 60 metri (pentru vizualizarea pe timpul noptii) CARCASA Format Cu picior Protectie Exterior Material Carcasa Metal Temperatura (-30° ... 60°) Celsius Dimensiuni 244.1 x 79 x 75.9 mm |  |  |
| 2 | Specificații de performanţă şi condiții privind siguranța în exploatare : |  |  |
|  | Nu necesita o intretinere speciala, in afara celor specificate in cartea tehnica. |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: conform normativelor în domeniu |  |  |
| 4 | Condiții de garanție şi post garanție: garanție 24 luni ; postgaranție nu e cazul |  |  |
| 5 | Alte condiții cu caracter tehnic: se asigură transport şi montaj de către producător. Se va asigura de către furnizor/producător instructajul personalului beneficiarului cu privire la modul de utilizare și întreținere |  |  |
|  | Specificațiile tehnice impuse prin prezenta Fișă tehnică sunt minime |  |  |