FORMULAR F5

FIŞA TEHNICĂ Nr. 12 – Camera dome IP DS-2CD2143G0-I 4MP, 2.8mm, IR 30m, IP66, IK10, PoE, WDR 120dB Camera dome IP 4MP, 2.8mm, IR 30m, IP66, IK10, PoE, WDR 120dB, slot card, H.265+ - sau echivalent

| Nr. Crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcționali: Senzor 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS Rezolutie 4MP (2560 × 1440) / 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720): Max. 30 fps; Lentila 2.8mm@F2.0, unghi vizualizare 103° Compresie H.265, H.264, MJPEG , Dual-stream - 1080P/720P Iluminare minima Color: 0.01 Lux (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux (F2.0, AGC ON), 0 Lux cu IR pornit Distanta IR 30 metri, IR-CUT filter cu AUTO-switch Alimentare 12 V DC ± 25% , PoE (802.3af) Consum max. 7.5W Temperatura de operare -30°C ~ +60°C, IP67 Dimensiuni Ø 111 × 82.4 mm Greutate 900 gr. Interfata retea RJ45 10/100Mbps |  |  |
| 2 | Specificații de performanţă şi condiții privind siguranța în exploatare : |  |  |
|  | Nu necesita o intretinere speciala, in afara celor specificate in cartea tehnica. |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: conform normativelor în domeniu |  |  |
| 4 | Condiții de garanție şi post garanție: garanție 24 luni ; postgaranție nu e cazul |  |  |
| 5 | Alte condiții cu caracter tehnic: se asigură transport şi montaj de către producător. Se va asigura de către furnizor/producător instructajul personalului beneficiarului cu privire la modul de utilizare și întreținere |  |  |
|  | Specificațiile tehnice impuse prin prezenta Fișă tehnică sunt minime |  |  |