FORMULAR F5

FIŞA TEHNICĂ Nr. 39 – Container cabină pază tip 2

| Nr. Crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcționali: Dimensiuni 1500x1500x2700mm planșeu format din: tablă zincată dublu fălțuită 0,5mm, structură metalică zincată profilată la rece, grunduită reactiv și vopsită, vată minerală 100mm, OSB 18mm hidrofug, linoleum PVC 2mm trafic intens – rezistență portantă 400kg/mp acoperiș – structură metalică zincată profilată la rece, grunduită reactiv și vopsită, tablă zincată dublu fălțuită 0,5mm, folie anticondens, vată minerală 100mm, tavan PVC – rezistență portantă 250kg/mp stâlpii de susținere profilați la rece din tablă zincată – conform dimensiuni producător Instalație electrică – cu priză de exterior, tablou de siguranțe automate la interior, cu prize duble, întrerupător și lămpi neon Pereți – panouri sandwich din poliuretan 60mm, ușă de exterior din PVC, fereastră PVC, ochi mobil |  |  |
| 2 | Specificații de performanţă şi condiții privind siguranța în exploatare : |  |  |
|  | Documentație tehnică și documentație de utilizare Instruirea personalului de utilizare și întreținere |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |
| 4 | Condiții de garanție şi post garanție: garanție 24 luni ; postgaranție nu e cazul |  |  |
| 5 | Alte condiții cu caracter tehnic: Se va monta împreună cu toate accesoriile de montaj necesare. se asigură transport şi montaj de către producător. |  |  |
|  | Se va asigura de către furnizor/producător instructajul personalului beneficiarului cu privire la modul de utilizare și întreținere Specificațiile tehnice impuse prin prezenta Fișă tehnică sunt minime |  |  |