FORMULAR F5

FIŞA TEHNICĂ Nr. 43 – Bancă de piatră

| Nr. Crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcționali: Dimensiuni: 1650x400x450mm Material: piatra naturala marmură/ granit Fixare prin ancorare |  |  |
| 2 | Specificații de performanţă şi condiții privind siguranța în exploatare : |  |  |
|  | Certificat de calitate Manual de montaj, întreținere şi reparație |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Vor fi achiziționate echipamente agrementate ISCIR, cu respectarea PT R 19-2002-„Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalațiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracții şi spaţiilor de joacă” şi SR EN 1176:2002 „Echipamente pentru spaţiile de joacă”, după ce au fost prezentate opțiunile către beneficiar şi proiectant |  |  |
| 4 | Condiții de garanție şi post garanție: garanție minim 24 luni ; postgaranție nu e cazul |  |  |
| 5 | Alte condiții cu caracter tehnic: Se va monta împreună cu toate accesoriile de montaj necesare. se asigură transport şi montaj de către producător. |  |  |
|  | Se va asigura de către furnizor/producător instructajul personalului beneficiarului cu privire la modul de utilizare și întreținere Specificațiile tehnice impuse prin prezenta Fișă tehnică sunt minime |  |  |